# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

Двадцать седьмая                                сессия первого созыва

## Р Е Ш Е Н И Е

20 декабря 2010 г.			          		      	                               № 354

О программе комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  муниципального района "Чернянский район" Белгородской области на 2011-2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Муниципальный совет Чернянского района

решил:

1. Принять Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2011 - 2013 годы (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Приосколье».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по экономическому развитию, бюджету, муниципальной собственности и ЖКХ и заместителя главы администрации района - начальника управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации Чернянского района.

# Приложение

# к решению Муниципального совета Чернянского района

от 20 декабря 2010 г № 354

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2011 - 2013 ГОДЫ

## Паспорт Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2011 - 2013 годы

Наименование       Программа комплексного развития  системы  коммунальной

Программы          инфраструктуры Чернянского района  на  2011  -  2013

годы (далее - Программа)

Основание для      Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ  "Об  основах

разработки         регулирования   тарифов   организаций    коммунального

Программы          комплекса"  с  изменениями,  внесенными   законом   от

26.12.2005  N 184  "О  внесении  изменений  в  ФЗ  "Об

основах     регулирования     тарифов      организаций

коммунального комплекса" и  некоторые  законодательные

акты Российской Федерации"

Заказчик Программы Администрация Чернянского района

Координатор        Отдел транспорта, связи и ЖКХ  администрации

Программы          Чернянского района

Основные           Отдел   транспорта, связи и ЖКХ администрации

разработчики       Чернянского      района;      МУП "Ремводстрой";

Программы          МУП «Теплоком»; Чернянский участок по

ЭГХ  ОАО «Белгородоблгаз»; управляющая компания

ООО «Паритет»

Цели и задачи      Целью  Программы   является   создание   условий   для

Программы          приведения    жилищного    фонда    и     коммунальной

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,

обеспечивающими    комфортные    условия    проживания

населения Чернянского района.

Задачами Программы являются:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-   повышение   эффективности   управления   объектами

коммунальной инфраструктуры;

- привлечение средств внебюджетных источников  (в  том

числе средств  частных  инвесторов  и  личных  средств

граждан)  для  финансирования  проектов   модернизации

объектов коммунальной инфраструктуры

Сроки реализации   2011 - 2013 годы

Программы

Объемы и источники Финансирование  Программы   осуществляется   за   счет

финансирования     средств:

Программы          - федерального бюджета;

- областного бюджета;

- бюджета муниципального района "Чернянский район»

Белгородской области;

-  бюджетов  администраций   городского   и   сельских

поселений;

- средств организаций коммунального комплекса;

- средств внебюджетных источников

Ожидаемые конечные -  снижение  уровня   износа   объектов   коммунальной

результаты         инфраструктуры;

реализации         - повышение качества предоставления коммунальных услуг;

Программы          -  улучшение  экологической   ситуации   Чернянского района:

- привлечение внебюджетных средств для  финансирования

проектов    модернизации     объектов     коммунальной

инфраструктуры

## 1. Введение

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Чернянского района на 2011 - 2013 годы является составной неотъемлемой частью федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», согласно распоряжения Правительства РФ от 02.02.2010 года № 102-р,  которая предусматривает повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

## 2. Содержание проблемы и основание необходимости ее решения

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Анализ эксплуатации отопительных котельных, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Чернянского района показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии, отсутствует химическая подготовка воды, отсутствует диспетчеризация. Имеют место большие потери: тепла при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителями и воды при ее транспортировке от водозабора до потребителя.

За последние годы руководством района и коммунальными службами была проделана значительная работа по повышению эффективности тепло- и водоснабжения района. Администрацией Чернянского района ежегодно утверждались и выполнялись неотложные мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным сезонам, предприятиями коммунальной сферы проводились значительные работы по реконструкции и замене ветхих сетей, а также по внедрению малозатратных энергосберегающих проектов.

Несмотря на активно проводимую работу, предусмотренные темпы реконструкции котельных и тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения в п. Чернянка в настоящее время:

а) отсутствует поселковый водозабор;

б) требуется срочная реконструкция очистных сооружений с доведением их мощности от            0,7 тыс. куб. сутки до 2,5 тыс. куб. сутки;

в) необходимо в ближайшее время произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций с перекладкой самотечных и напорных коллекторов, данное хозяйство практически находится в аварийном состоянии.

Невысокая собираемость платежей с населения и прочих потребителей за жилищно-коммунальные услуги привела к тому, что системы жизнеобеспечения Чернянского района, такие как водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение находятся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время средний уровень износа водопроводных сетей – 70 %, канализационных – 72 %, тепловых – 68 %.

Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры является низкое предоставление коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Также отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 45 % произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечкой теплоносителя из-за коррозии труб, составляет 30 – 35 %.

Утечки и неучтенный расход поданной в сеть воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде поселений достигает 60 % поданной в сеть воды.

Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Поселковые очистные сооружения находятся в аварийном состоянии. Канализационные стоки не очищенными сливаются на рельеф.

Серьезной проблемой Чернянского района является многоэтажный жилищный фонд, в котором проживает около 4,5 тыс. человек. В структуре расходов ЖКХ удельный вес ремонта составляет 10 – 15 % от потребности 35 – 40 %.

Начиная с 2008 года, в этом направлении уже сделаны первые шаги.

С 2008 году по 2010 год включительно согласно Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" общий объем средств бюджетов всех уровней на капитальный ремонт многоэтажного жилого фонда составил 23 930 тыс. рублей, на переселение граждан из ветхого жилого фонда было израсходовано 19 066 тыс. рублей.

Из 62 МКД фактически капитально отремонтировано по состоянию на 1 декабря 2010 года согласно 185-ФЗ 13 МКД.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Чернянского района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить объемы ветхого и аварийного жилого фонда;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние на территории Чернянского района.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории Чернянского района возможно только путем объединения усилий всех органов власти и привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## Эффективность и социально-экономические последствия реализации Программы

Успешная реализация данной Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

Реализация разработанной Программы - экономическая основа снижения издержек на производство услуг при реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

## Характеристика коммунальной инфраструктуры Чернянского района

### 1. Водоснабжение

Коммунальное водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников.

Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является МУП "Ремводстрой", на балансе и техническом обслуживании которого содержится 270,1 км трубопроводов, два водозабора (Шляховской и Морквинский) и 70 отдельно стоящих скважин, из которых:

- на 8 скважинах требуется проведение работ по восстановлению первоначального дебета;

- на 10 скважинах требуется проведение капитального ремонта

Не решен вопрос по водоснабжению м-на «Сахарный завод». В настоящее время водоснабжение осуществляется от водозабора Чернянского сахарного завода.

По сельским поселениям поставщиком воды в соответствии с договорами о передачи во временное пользование водопроводных сетей и сооружений на них является МУП «Ремводстрой». Из 57 населенных пунктов Чернянского района реконструкция водопроводных сетей произведена в 2 селах (с. Волотово, с. Малотроицкое), протяженностью 42 км, что составляет от общего объема реконструируемых сетей 15,5 %.

По п. Чернянка требуемое количество подаваемой в сеть воды составляет в пиковую нагрузку 7 тыс. куб.м в сутки. В настоящее время действующие водозаборные скважины способны подать потребителю не более 2,8 тыс. куб.м.  в сутки. Лицензию на пользование недрами МУП «Ремводстрой» не может оформить на протяжении 5 лет в связи с тем, что в том месте, где расположен Морквинский водозабор для п. Чернянка имеются утвержденные запасы песка, поэтому принято решение о строительстве Халанского водозабора для п. Чернянка.

### 2. Водоотведение

Канализационное хозяйство представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод. Услуги по приему стоков от населения на территории городского поселения «Поселок Чернянка» оказывает МУП "Ремводстрой", на балансе которого находится 32,6 км сетей канализации, 9 насосных станций и поселковые очистные сооружения, производительностью 0,7 тыс. куб.м. в сутки. Сети и оборудование сильно изношены, имеют место выхода из строя насосы КНС «МОУ СОШ № 1» ул. Революции, КНС «Северная» ул. Кольцова, КНС ул. Маринченко, КНС «Мирный» ул. Щорса, КНС РТП ул. Ленина, КНС «ЦРБ» ул. Ст. Разина, КНС ул. Лермонтова, КНС ул. Железнодорожная, КНС м-на «Сахарный завод» ул. Орджоникидзе; нередки прорывы напорного канализационного коллектора от КНС «МОУ СОШ № 1» ул. Революции до очистных сооружений. Особенно тяжелое положение на поселковых очистных сооружениях, комплекс оборудования которого не может обеспечить полную очистку стоков.

На очистные сооружения поступают бытовые сточные воды. В настоящее время их износ составляет 80 %. Выводы специалистов подтвердили, что дальнейшая эксплуатация без реконструкции может привести в ближайшее время к катастрофическим последствиям и созданию чрезвычайной экологической ситуации в поселке Чернянка. Под угрозой загрязнения окажутся не только река Оскол, но и подземные источники водоснабжения. Сбрасываемые сточные воды оказывают отрицательное влияние на гидрохимический режим реки Оскол. По устранению имеющихся недостатков ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений с доведением их мощности с 0,7 тыс. куб. сутки до 2,5 тыс. куб. сутки.

### 3. Теплоснабжение

В Чернянском районе 17 котельных и 20,1 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Тепловая изоляция трубопроводов (как правило из минеральной ваты) не соответствует нормативным требованиям, находится в неудовлетворительном состоянии, что, в свою очередь, вызывает дополнительные потери, которые ориентировочно оцениваются до 25 % сверх расчетных потерь.

Большинство тепловых сетей разрегулированы (имеют завышенный расход теплоносителя), что приводит к неоправданным потерям тепловой и электрической энергии, к снижению качества теплоснабжения, вызывает рост расхода сетевой воды и расход на подпитку тепловой сети, приводит к снижению располагаемых перепадов давления и ухудшению теплоснабжения удаленных потребителей, а в некоторых случаях к завоздушиванию верхних точек местных систем.

Таким образом, основные проблемы тепловых сетей сводятся к:

- низкому техническому состоянию и изношенности трубопроводов и оборудования на 50-60 %;

- повышенным фактическим тепловым потерям, достигшим 30 - 40%;

- разрегулированности гидравлических режимов в большинстве систем;

- разбору теплоносителя на нужды ГВС.

Общим для большинства муниципальных котельных является большой физический износ оборудования, достигший 60 %, в частности, повсеместным отсутствием либо неработоспособностью химводоподготовки и, соответственно, накипью на тепловоспринимающих поверхностях и засором котлов продуктами коррозии.

Большинство сельских котельных характеризуется значительным перерасходом топлива (на 25 – 50 %). Это объясняется низкими техническими характеристиками котлов, отсутствием водоподготовки. Во всех локальных котельных отсутствует водоподготовка, что ведет к увеличению расхода топлива и сокращению срока службы основного оборудования.

Основные проблемы источников тепла в обобщенном виде:

1) Избыточная установленная тепловая мощность на отдельных источниках приводит к росту эксплуатационных расходов при производстве тепловой энергии (амортизационные отчисления, электроэнергия, ремонт оборудования, штат, заработная плата персонала), а следовательно, к увеличению затрат на выработку тепловой энергии.

2) Отсутствие приборов учета отпускаемой тепловой энергии. Пока на котельных количество отпускаемой потребителям теплоты не будет определяться по приборам учета, установленных на выводах тепловых сетей, реальных результатов по экономии топлива в них ожидать трудно.

3) Поскольку гидравлический режим в тепловых сетях не налажен, в системах теплоснабжения расход теплоносителя превышает нормативный на 30 – 50 %.

4) Использование нерациональных графиков регулирования отпуска тепла. Эффективность работы системы теплоснабжения и качество услуг по теплоснабжению, оказываемых потребителю, в значительной мере зависят от принятого на источнике температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии. На каждом источнике график должен быть определен по сложившемуся расходу теплоносителя. Однако в действительности повсеместно используются графики, не соответствующие фактическим расходам сетевой воды, соблюдению качественного регулирования не уделяется должного внимания.

Для технического перевооружения средств недостаточно, и они выделяются только в случае аварий или полного отказа работы оборудования.

В данном направлении проведена определенная работа, в частности:

- администрацией Чернянского района в рамках реализации 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» от 23 ноября 2009 года совместно с МУП «Теплоком» п. Чернянка разработана и направлена на утверждение в Департамент экономического развития администрации Белгородской области Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Теплоком» на период 2010-2015 годы.

### 5. Газоснабжение

Газоснабжение района осуществляется природным газом.

Газификация населенных пунктов района составляет 98,6 %.

Чернянский район участвует в областной программе перевода на поквартирное отопление МКД.

В настоящее время из 65 МКД переведено на поквартирное отопление 36 МКД.

В 2011 году в соответствии с Программой планируется перевести на поквартирное отопление 4 МКД. В 2012-2013 гг. планируется перевести еще 8 МКД.

## Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Цель разработанной Программы комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры Чернянского района - создать систему управления процессом, способную обеспечить снижение расходов бюджетов всех уровней, средств организаций и населения на топливо, тепловую энергию, воду при одновременном повышении надежности и качества услуг на тепло, водоснабжение как за счет реализации мероприятий по устранению сверхнормативных потерь при транспортировке и передаче энергоресурсов, так и за счет повышения эффективности их использования конечными потребителями.

В рамках выполнения федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы» будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На этих условиях будут реализованы проекты во всех поселениях Чернянского района. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в поселениях приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Изношенность основных фондов на предприятиях ЖКХ не позволяет предоставлять качественные услуги населению. Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов ЖКХ требует последовательного целенаправленного технического перевооружения всего жилищно-коммунального хозяйства.

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по усовершенствованию технологий энергосбережения:

- разработка схем инженерных сетей;

- наладка гидравлических режимов;

- снижение потерь в сетях;

- наладить учет подаваемого тепла, воды, газа;

- снижение расходов тепла у потребителей и т.д.

Одним из важных направлений для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим немаловажным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений между администрацией Чернянского района и организациями коммунального комплекса.

## Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств федерального бюджета;

- привлечения средств бюджетов областного, районного, городского и сельских поселений;

- привлечения средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в Чернянском районе, создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

___________

## Мероприятия Программы комплексного развития

коммунальной инфраструктуры Чернянского

района на 2011 - 2013 годы

| N п/п | Наименование объекта | Обоснования необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | Феде- ральный бюджет | Област- ной бюджет | Местные бюджеты | Собст- венные средства пред- приятий | Другие источ- ники и инвес- торы (средства населения) |
| 2011 год |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Ездочное | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 1,3056 |  | 0,6528 |  |  | 0,6528 |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Огибное | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 1,86 |  | 0,93 |  |  | 0,93 |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Верхнее Кузькино | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 1,416 |  | 0,7080 |  |  | 0,7080 |
| 4 | Строительство Халанского водозабора п. Чернянка | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 4,6456 |  | 2,3228 |  | 2,3228 |  |
| 5 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Русская Халань | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 1,5456 |  | 0,7728 |  |  | 0,7728 |
| 6 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Орлик | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 1,4784 |  | 0,7392 |  |  | 0,7392 |
| 7 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Комаревцево | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 1,0080 |  | 0,5040 |  | 0,5040 |  |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений п. Чернянка | Объем сточных вод п. Чернянка в настоящее время составляет 1,52 тыс.куб.м. в сутки, из которых 0,82 тыс.куб.м. в сутки сточных вод не очищенными сбрасывается на рельеф | реконструкция очистных сооружений позволит довести их мощность до 2,5 тыс.куб.м. в сутки. | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Приобретение средств диагностики состояния подземных коммуникаций для оценки и ликвидации потерь энергоресурсов п. Чернянка | Определение источников утечки теплоносителя, балансировка существующей системы теплоснабжения | Повышение теплоотдачи | 0,3 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей с применением металлопластовых степластовых труб с цементнопесчаным покрытием | Уменьшение потерь теплоносителя, количества аварий | Увеличение срока эксплуатации тепловых сетей и увеличение теплоотдачи | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3 | Создание автоматизированной системы контроля и управления на основе телекоммуникационных систем, распределительно-информационной системы диспетчерского контроля и управления на 6 котельных | Энергоресурсосбережение, сокращение финансовых затрат | Сокращение обслуживающего персонала, контроль за работой котельных с диспетчерского пульта и управление агрегатами | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| 4 | Реконструкция и модернизация котельной «Южная» | Энергоресурсосбережение, | сокращение финансовых затрат | 1,3 |  | 0,65 |  | 0,65 |  |
| 5 | Замена насосного оборудования на энергоэффективное с преобразователями частоты | Энергоресурсосбережение, | сокращение финансовых затрат | 0,18 |  | 0,09 |  | 0,09 |  |
| Газоснабжение |
| 1 | Перевод многоквартирных домов Чернянского района на поквартирное отопление | Расширение системы газоснабжения п. Чернянка | Ликвидация низкорентабельной котельной «Сельхозхимия» п. Чернянка | 7,16 |  |  |  | 1,69 | 5,47 |
| Прочие объекты |
| 1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Ремонт многоэтажных домов | Улучшение качества жизни населения | 10 | 8,52245 | 0,97755 |  |  | 0,5 |
| 2 | Переселение граждан из ветхого жилья | Строительство нового многоквартирного дома | Улучшение качества жизни населения | 8,66 | 7,71 | 0,95 |  |  |  |
| 3 | Проектные работы по строительству полигона ТБО | Изношенность старого полигона, увеличение объема мусора | Улучшение качества жизни населения | 0,345 |  |  |  | 0,345 |  |
| 4 | Бурение 3 смотровых скважин на месте строительства нового полигона ТБО | Необходимое условие при строительстве полигона | Улучшение качества жизни населения | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  |
| Итого по Программе за 2011 год: | 51,3842 | 16,2325 | 15,4472 | 0 | 9,9318 | 9,7728 |
| 2012 год |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Ездочное | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 30,9 |  | 15,45 |  | 3 | 12,45 |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Огибное | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 32 |  | 16 |  |  | 16 |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Верхнее Кузькино | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 24,6 |  | 12,3 |  | 5 | 7,3 |
| 4 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Кочегуры | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 1,6 |  | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 5 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Сухая Ольшанка | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 0,9 |  | 0,45 |  |  | 0,45 |
| 6 | Строительство Халанского водозабора п. Чернянка | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 22,6 |  | 11,3 |  | 4 | 7,3 |
| 7 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Андреевка | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 0,9 |  | 0,45 |  |  | 0,45 |
| 8 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Александровка | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 0,8 |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| 9 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Завалищено | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 1,1 |  | 0,55 |  |  | 0,55 |
| 10 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Новоречье | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 1,9 |  | 0,95 |  |  | 0,95 |
| 11 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Лозное | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 1,5 |  | 0,75 |  |  | 0,75 |
| 12 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Орлик | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 25,6 |  | 12,8 |  | 2 | 10,8 |
| 13 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Ольшанка | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 1,4 |  | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 14 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Большое | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 1 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений п. Чернянка | Объем сточных вод п. Чернянка в настоящее время составляет 1,52 тыс.куб.м. в сутки, из которых 0,82 тыс.куб.м. в сутки сточных вод не очищенными сбрасывается на рельеф | реконструкция очистных сооружений позволит довести их мощность до 2,5 тыс.куб.м. в сутки. | 72 |  | 72 |  |  |  |
| 2 | Проектные работы по реконструкции действующих КНС и существующих самотечных и напорных коллекторов канализации п Чернянка (вторая очередь) | Изношенность 60-80 % | Уменьшение потерь, увеличение срока эксплуатации, сброс всех стоков на очистные сооружения | 4,5 |  | 2,25 |  | 2,025 | 0,225 |
| Теплоснабжение |
| 1 | Приобретение средств диагностики состояния подземных коммуникаций для оценки и ликвидации потерь энергоресурсов п. Чернянка | Определение источников утечки теплоносителя, балансировка существующей системы теплоснабжения | Повышение теплоотдачи | 0,15 |  | 0,075 |  | 0,075 |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей с применением металлопластовых степластовых труб с цементнопесчаным покрытием | Уменьшение потерь теплоносителя, количества аварий | Увеличение срока эксплуатации тепловых сетей и увеличение теплоотдачи | 5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
| 3 | Создание автоматизированной системы контроля и управления на основе телекоммуникационных систем, распределительно-информационной системы диспетчерского контроля и управления на 6 котельных | Энергоресурсосбережение, сокращение финансовых затрат | Сокращение обслуживающего персонала, контроль за работой котельных с диспетчерского пульта и управление агрегатами | 5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
| 4 | Установка модульных котельных заводской готовности с. Русская Халань и «МПМК» | Энергоресурсосбережение, | сокращение финансовых затрат, увеличение срока эксплуатации | 20 |  | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Замена насосного оборудования на энергоэффективное с преобразователями частоты | Энергоресурсосбережение, | сокращение финансовых затрат, увеличение срока эксплуатации | 0,005 |  | 0,0025 |  | 0,0025 |  |
| 6 | Водоподготовка: обеспечение правильного проведения водоподготовки на источниках тепла | Энергоресурсосбережение | Увеличение срока эксплуатации | 1,1 |  | 0,55 |  | 0,55 |  |
| Газоснабжение |
| 1 | Перевод многоквартирных домов Чернянского района на поквартирное отопление | Расширение системы газоснабжения п. Чернянка | Улучшение качества жизни населения | 7,16 |  |  |  | 1,69 | 5,47 |
| Прочие объекты |
| 1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Ремонт многоэтажных домов | Улучшение качества жизни населения | 10 | 8,52245 | 0,97755 |  |  | 0,5 |
| 2 | Переселение граждан из ветхого жилья | Строительство нового многоквартирного дома | Улучшение качества жизни населения | 8,66 | 7,71 | 0,95 |  |  |  |
| 3 | Проектные работы дамбы полигона ТБО | Необходимое условие при строительстве полигона | Улучшение качества жизни населения | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
| 4 | Строительство линии электропередач полигона ТБО | Необходимое условие при строительстве полигона | Улучшение качества жизни населения | 0,132 |  |  |  | 0,132 |  |
| 5 | Закрытие существующей свалки и рекультивация ее территории | Необходимое условие при строительстве полигона | Улучшение качества жизни населения | 0,056 |  |  |  | 0,056 |  |
| Итого по Программе за 2012 год: | 235,418 | 16,2325 | 106,583 | 0 | 47,233 | 65,37 |
| 2013 год |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Кочегуры | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 15,5 |  | 7,75 |  | 1 | 6,75 |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Сухая Ольшанка | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 6,9 |  | 3,45 |  | 1 | 2,45 |
| 3 | Строительство Халанского водозабора п. Чернянка | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 40,4 |  | 20,2 |  | 5 | 15,2 |
| 4 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Русская Халань | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 28,4 |  | 14,2 |  | 2 | 12,2 |
| 5 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Андреевка | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 18,1 |  | 9,05 |  |  | 9,05 |
| 6 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Александровка | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 34,4 |  | 17,2 |  | 2 | 15,2 |
| 7 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Завалищено | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 17,1 |  | 8,55 |  | 2 | 6,55 |
| 8 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Ольшанка | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 18,5 |  | 9,1 |  | 2 | 7,4 |
| 9 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Большое | Объем существующих сетей не обеспечивает нужды населения | Исключение перебоев с водоснабжением, доведение давления в системе до требования бытовых приборов | 2,9 |  | 1,45 |  | 0,45 | 1 |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция действующих КНС и существующих самотечных и напорных коллекторов канализации п. Чернянка (вторая очередь) | Изношенность 60-80 % | Уменьшение потерь, увеличение срока эксплуатации, сброс всех стоков на очистные сооружения | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей с применением металлопластовых степластовых труб с цементнопесчаным покрытием | Уменьшение потерь теплоносителя, количества аварий | Увеличение срока эксплуатации тепловых сетей и увеличение теплоотдачи | 1,55 |  |  |  | 1,55 |  |
| Газоснабжение |
| 1 | Перевод многоквартирных домов Чернянского района на поквартирное отопление | Расширение системы газоснабжения п. Чернянка | Улучшение качества жизни населения | 7,16 |  |  |  | 1,69 | 5,47 |
| Прочие объекты |
| 1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Ремонт многоэтажных домов | Улучшение качества жизни населения | 10 | 8,52245 | 0,97755 |  |  | 0,5 |
| 2 | Переселение граждан из ветхого жилья | Строительство нового многоквартирного дома | Улучшение качества жизни населения | 8,66 | 7,71 | 0,95 |  |  |  |
| Итого по Программе за 2013 год: | 269,57 | 16,2325 | 152,878 | 0 | 18,69 | 81,77 |
| Итого по Программе за 2011 - 2013 годы: |  | 556,377 | 48,697 | 274,907 | 0 | 75,855 | 156,913 |

__________